## Slide 1
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ
Σέρρες, Σεπτέμβριος 2018
Παραδόσεις Θεωρίας

## Slide 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων

## Slide 3
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Η αναπαραγωγή της συμπεριφοράς ενός φορέα υπό δεδομένα φορτία
Προσομοίωση
Προσομοίωση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
Η περιγραφή ενός «άπειρου» προβλήματος με διαχωρισμό του σε πεπερασμένο αριθμό υποπεριοχών και περιγραφή της συμπεριφοράς τους με προσεγγιστικές εκφράσεις

## Slide 4
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Η αναπαραγωγή της συμπεριφοράς ενός φορέα υπό δεδομένα φορτία
Προσομοίωση γεωμετρίας του φορέα
Προσομοίωση
Προσομοίωση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
Προσομοίωση ιδιοτήτων των μελών του φορέα
Προσομοίωση φορτίων
Εξαγωγή αποτελεσμάτων (εντατικών μεγεθών, παραμόρφωσης κτλ)
Χρήση των αποτελεσμάτων για την διαστασιολόγηση των δομικών μελών του φορέα (υπολογισμός διαστάσεων διατομών, οπλισμού, αρμών κτλ)
Η περιγραφή ενός «άπειρου» προβλήματος με διαχωρισμό του σε πεπερασμένο αριθμό υποπεριοχών και περιγραφή της συμπεριφοράς τους με προσεγγιστικές εκφράσεις

## Slide 5
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
(α) Διακριτοποίηση
Στάδια προσομοίωσης
(β) Θεώρηση επιμέρους στοιχείων
(γ) Σύνθεση

## Slide 6
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
(α) Διακριτοποίηση
Στάδια προσομοίωσης
(β) Θεώρηση επιμέρους στοιχείων
(γ) Σύνθεση
Χρήση μητρώων για την περιγραφή των ιδιοτήτων και της φόρτισης του φορέα
Μεγάλο υπολογιστικό κόστος
Χρήση Η/Υ
Αριθμητική προσομοίωση

## Slide 7
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Φορέας οπλισμένου σκυροδέματος
Προσομοίωμα με γραμμικά στοιχεία
Τρισδιάστατη απεικόνιση προσομοιώματος

## Slide 8
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Δύσκολη η μελέτη με απλές μεθόδους ή αναλυτικές σχέσεις σε σύνθετα προβλήματα
Πλεονεκτήματα αριθμητικής προσομοίωσης
- Πολύπλοκη γεωμετρία
- Μεγάλος αριθμός δομικών μελών με διαφορετικές ιδιότητες
Πως γινόταν οι αναλύσεις πριν τη διάδοση των Η/Υ ???
- Απλές και σύνθετες φορτίσεις (κατακόρυφα, σεισμός ...)
Δυνατότητα παραμετρικών αναλύσεων
Ικανοποιητική ακρίβεια αποτελεσμάτων σε προβλήματα μηχανικού

## Slide 9
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Αριθμητικές αστάθειες
Μειονεκτήματα αριθμητικής προσομοίωσης
- Αλγόριθμος επίλυσης
- Ανακριβής διακριτοποίηση
Συχνά δεν είναι εμφανείς οι αδυναμίες και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
Επιρροή πολλών παραμέτρων στην ακρίβεια της προσομοίωσης
Υπερβολές στην προσομοίωση
Αντιμετώπιση προγραμμάτων ως «μαύρο κουτί» από μη έμπειρο χρήστη
Garbage in – Garbage out

## Slide 10
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Μια περιοχή δίδεται ως σύνολο
υποπεριοχών (πεπερασμένων
στοιχείων)
Λειτουργία της μεθόδου:
Σε κάθε στοιχείο καθορίζονται οι
κόμβοι και ο τρόπος παραμόρφωσης
του στοιχείου
Άγνωστα επικόμβια μεγέθη

## Slide 11
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Μόρφωση μαθηματικής
εξίσωσης σε κάθε στοιχείο
Λειτουργία της μεθόδου:
Επιβολή συνοριακών συνθηκών
Συνένωση των εξισώσεων όλων
των στοιχείων (μητρώα)
Επίλυση των εξισώσεων – επικόμβιες τιμές
Υπολογισμός εντατικών μεγεθών - παραμορφώσεων

## Slide 12
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Επιλογές και σφάλματα προσομοίωσης
Λάθος θέση πύκνωσης
Σωστή θέση πύκνωσης
Αρχικός φορέας
Πυκνότερη διακριτοποίηση δεν σημαίνει πάντα και πιο σωστή

## Slide 13
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Επιλογές και σφάλματα προσομοίωσης
Αρχικός φορέας
Προσομοίωμα Α
Καλύτερη προσέγγιση γεωμετρίας
Καταρτισμός εξισώσεων ?
Συμπεριφορά στοιχείων μη κανονικού σχήματος ?
Προσομοίωμα Β
Ανεπαρκής προσέγγιση γεωμετρίας ?
Καταρτισμός εξισώσεων ?
Ικανοποιητική συμπεριφορά ομοιόμορφων στοιχείων κανονικού σχήματος

## Slide 14
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παράδειγμα: υπολογισμός εμβαδού κύκλου
Εμβαδόν κύκλου Ε = π·R²
Υπολογισμός μέσω διακριτοποίησης σε Ν τρίγωνα
Εμβαδόν τριγώνου:
Εμβαδόν κύκλου:

## Slide 15
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παράδειγμα: υπολογισμός εμβαδού κύκλου
Εμβαδόν κύκλου Ε = π·R²
Υπολογισμός μέσω διακριτοποίησης σε Ν τρίγωνα
Εμβαδόν κύκλου | Αριθμός τριγώνων Ν | Εμβαδόν από τρίγωνα | Ποσοστιαία απόκλιση
3.14∙R² | 8 | 2.828∙R² | 9.97%
3.14∙R² | 10 | 2.939∙R² | 6.45%
3.14∙R² | 16 | 3.061∙R² | 2.55%
3.14∙R² | 20 | 3.090∙R² | 1.64%
Στην συγκεκριμένη περίπτωση η πυκνότερη διακριτοποίηση δίνει ακριβέστερα αποτελέσματα.
Ποιος είναι ο βέλτιστος αριθμός τριγώνων που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου η ακρίβεια να μην οδηγεί σε σημαντική αύξηση του υπολογιστικού κόστους?

## Slide 16
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Επιλογή λεπτομέρειας και ακρίβειας προσομοίωσης
Απαίτηση για χονδροειδή (ή και καθόλου) προσομοίωση
Απαίτηση για προσομοίωση μεγάλης ακρίβειας
Και να πέσει το μπουφάν κάτω δεν πειράζει
Αυτό να μην πέσει όμως...

## Slide 17
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Διαστάσεις στοιχείου
Τύποι πεπερασμένων στοιχείων
Γραμμικά
2 διαστάσεων (2D)
3 διαστάσεων (3D)
(επιφανειακά)
(χωρικά)

## Slide 18
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Αριθμός κόμβων στοιχείου
Τύποι πεπερασμένων στοιχείων
2-3 κόμβων
3-4-6-8-9 κόμβων
4-6-8-10-20 κόμβων
(επιφανειακά)
(χωρικά)

## Slide 19
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Βαθμοί ελευθερίας των κόμβων
Τύποι πεπερασμένων στοιχείων
Μεταφορικοί βαθμοί ελευθερίας
Μεταφορικοί και στροφικοί βαθμοί ελευθερίας

## Slide 20
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Περιγραφή συμπεριφοράς στοιχείου
Τύποι πεπερασμένων στοιχείων
Η παραμόρφωση συνάρτηση 1ου βαθμού
Η παραμόρφωση συνάρτηση 2ου βαθμού

## Slide 21
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Περιγραφή συμπεριφοράς τοιχώματος με το στοιχείο 1ου βαθμού
Τύποι πεπερασμένων στοιχείων
Προσομοίωμα Α
Προσομοίωμα Β

## Slide 22
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παράδειγμα προσομοίωσης με γραμμικά στοιχεία
Λευκάδα (σεισμός 14-08-2003)
Sextos et al (2005)

## Slide 23
Α
Β
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παράδειγμα προσομοίωσης με επιφανειακά και χωρικά στοιχεία (2D-3D)
Ρόδος (φρούριο Αγ. Νικολάου, πύργος Zacosta)
Πιτιλάκης, Σεξτος και Κίρτας (2003)

## Slide 24
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παράδειγμα προσομοίωσης με επιφανειακά στοιχεία (2D)
Ρόδος (φάρος στον πύργο Zacosta)

## Slide 25
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παράδειγμα προσομοίωσης με επιφανειακά στοιχεία (2D)
Ρόδος (φάρος στον πύργο Zacosta)

## Slide 26
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παράδειγμα προσομοίωσης με χωρικά στοιχεία (3D)
Ρόδος (φρούριο Αγ. Νικολάου, πύργος Zacosta)

## Slide 27
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παράδειγμα προσομοίωσης με χωρικά στοιχεία (3D)
Ρόδος (φρούριο Αγ. Νικολάου, πύργος Zacosta)

## Slide 28
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Με τι διαστάσεων στοιχεία μπορεί να προσομοιωθεί ο παρακάτω φορέας ?

## Slide 29
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Με τι διαστάσεων στοιχεία μπορεί να προσομοιωθεί ο παρακάτω φορέας ?

## Slide 30
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Με τι διαστάσεων στοιχεία μπορεί να προσομοιωθεί ο παρακάτω φορέας ?
Ρόδος (οπλοθήκη De Milly)
Πιτιλάκης, Σέξτος και Γαλαζούλα (2002)

## Slide 31
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Με τι διαστάσεων στοιχεία μπορεί να προσομοιωθεί ο παρακάτω φορέας ?
Ρόδος (οπλοθήκη De Milly)

## Slide 32
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Με τι διαστάσεων στοιχεία μπορεί να προσομοιωθεί ο παρακάτω φορέας ?
Ρόδος (οπλοθήκη De Milly)

## Slide 33
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Με τι διαστάσεων στοιχεία μπορεί να προσομοιωθεί ο παρακάτω φορέας ?
Πιτιλάκης και Κίρτας (2004)
Κτίριο ΤΑΧΤΑ (Αθήνα)

## Slide 34
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Με τι διαστάσεων στοιχεία μπορεί να προσομοιωθεί ο παρακάτω φορέας ?

## Slide 35
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Με τι διαστάσεων στοιχεία μπορεί να προσομοιωθεί ο παρακάτω φορέας ?

## Slide 36
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Με τι διαστάσεων στοιχεία μπορεί να προσομοιωθεί ο παρακάτω φορέας ?

## Slide 37
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Πεπερασμένα στοιχεία
Βασικές έννοιες στατικής
Διακριτοποίηση

## Slide 38
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Βαθμοί ελευθερίας κόμβου
Βασικές έννοιες στατικής
Στο επίπεδο
Στο χώρο

## Slide 39
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Βαθμοί ελευθερίας κόμβου
Βασικές έννοιες στατικής
1
2
3

## Slide 40
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Βαθμοί ελευθερίας κόμβου
Βασικές έννοιες στατικής
1
2
3
1
2
3

## Slide 41
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Βαθμοί ελευθερίας κόμβου
Βασικές έννοιες στατικής
1
2
3
1
3
2

## Slide 42
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Μέτρο ελαστικότητας E (KN/m²)
Ιδιότητες υλικού
Συνδέει τις ορθές τάσεις με τις αναπτυσσόμενες αξονικές παραμορφώσεις
du
dx

## Slide 43
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Μέτρο διάτμησης G (KN/m²)
Ιδιότητες υλικού
Συνδέει τις διατμητικές τάσεις με τις αναπτυσσόμενες διατμητικές παραμορφώσεις
dy
dx

## Slide 44
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Λόγος Poisson v
Ιδιότητες υλικού
Λόγος της παραμόρφωσης σε διεύθυνση κάθετη στη δύναμη προς την παραμόρφωση παράλληλα στη δύναμη

## Slide 45
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Πυκνότητα ρ (t/m³)
Ιδιότητες υλικού
Ορίζεται ως η μάζα του υλικού στη μονάδα του όγκου
Ειδικό βάρος γ (ΚΝ/m³)
Ορίζεται ως το βάρος του υλικού στη μονάδα του όγκου
Προκύπτει:

## Slide 46
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Η συμπεριφορά των υλικών κατά την ανάλυση λαμβάνεται γραμμική και ελαστική
Ιδιότητες υλικού
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική (μη γραμμική ανελαστική συμπεριφορά)
F
Fe
ue
u
Παραμένουσα μετατόπιση
μετατόπιση
u΄
δύναμη
πραγματική συμπεριφορά
(ανελαστική συμπεριφορά)

## Slide 47
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Fy
ue
μετατόπιση
Πως λαμβάνεται υπόψη η πραγματική συμπεριφορά υλικού κατά την ανάλυση ?
Ιδιότητες υλικού
Φορτίο σεισμού για ελαστική συμπεριφορά φορέα Rd έως την μετακίνηση u*e
EC8 - ΕΑΚ 2000  γραμμική ανάλυση με μικρότερη δύναμη Rd/q (q συντ. συμπεριφοράς)
Η παραλαβή της υπόλοιπης δύναμης και η ανάπτυξη των τελικών μετακινήσεων γίνεται με ανελαστική παραμόρφωση
του φορέα
Η δυνατότητα σημαντικής ανελαστικής παραμόρφωσης κατά την πραγματική
απόκριση του φορέα εξασφαλίζεται με κατάλληλη διαστασιολόγηση (τοποθέτηση κατάλληλων οπλισμών και συνδετήρων σε κρίσιμες περιοχές, ικανοτικός σχεδιασμός, πλαστικές αρθρώσεις κτλ)
Rd
πραγματική συμπεριφορά
(ανελαστική συμπεριφορά)
Rd : Σεισμική δύναμη αν ο φορέας συμπεριφερόταν ελαστικά
ελαστική συμπεριφορά
Rd
q
u*e
δύναμη με την οποία γίνεται η ανάλυση

## Slide 48
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Μεγέθη μετακίνησης δομικού στοιχείου
Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής

## Slide 49
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής
Μεγέθη έντασης δομικού στοιχείου

## Slide 50
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής
Εσωτερικές παραμορφώσεις δομικού στοιχείου

## Slide 51
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής
Εσωτερικές παραμορφώσεις δομικού στοιχείου

## Slide 52
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής
Εσωτερικές παραμορφώσεις δομικού στοιχείου

## Slide 53
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής
Εσωτερικές παραμορφώσεις δομικού στοιχείου

## Slide 54
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Αναπτυσσόμενα μεγέθη και ιδιότητες διατομής
Εσωτερικές παραμορφώσεις δομικού στοιχείου

## Slide 55
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Ιδιότητες αντίστασης διατομής
όρος δυσκαμψίας (ΕΙ)
όρος δυστένειας (ΕΑ)
όρος δυστμησίας (GΑ΄)
όρος δυστρεψίας (GJT)

## Slide 56
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παραδείγματα προσομοιώσεων με πεπερασμένα στοιχεία

## Slide 57
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παραδείγματα προσομοιώσεων με πεπερασμένα στοιχεία

## Slide 58
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παραδείγματα προσομοιώσεων με πεπερασμένα στοιχεία

## Slide 59
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παραδείγματα προσομοιώσεων με πεπερασμένα στοιχεία
Δοκιμή διάτμησης εδαφικού υλικού

## Slide 60
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παραδείγματα προσομοιώσεων με πεπερασμένα στοιχεία
Προσομοίωση τουρμπίνας

## Slide 61
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παραδείγματα προσομοιώσεων με πεπερασμένα στοιχεία

## Slide 62
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παραδείγματα προσομοιώσεων με πεπερασμένα στοιχεία

## Slide 63
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παραδείγματα προσομοιώσεων με πεπερασμένα στοιχεία

## Slide 64
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παραδείγματα προσομοιώσεων με πεπερασμένα στοιχεία

## Slide 65
Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
Παραδείγματα προσομοιώσεων με πεπερασμένα στοιχεία
Προσομοίωση κυκλοφορίας του αίματος (καρωτίδα)
Προσομοίωση συμπεριφοράς μυών στο λαιμό σε στραγγαλισμό