## Slide 1
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ
Σέρρες, Σεπτέμβριος 2018
Παραδόσεις Θεωρίας

## Slide 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων

## Slide 3
Στάδια Δομοστατικής Μελέτης
Σημαντικός ο ρόλος του Μηχανικού
Αποτελέσματα ανάλυσης (M, V, N, παραμορφώσεις)
Αρχιτεκτονική σύλληψη της κατασκευής
Μόρφωση φέροντα οργανισμού
Εμπειρία Μηχανικού
Γνώση Κανονισμών
Κρίση
Υπολογιστικό προσομοίωμα
Προσομοίωση φορέα, εδάφους, φορτίων (εξιδανικεύσεις, απλοποιήσεις, παραδοχές)
Πρόγραμμα CAD – H/Y
(Computer Aided Design)
Πρόγραμμα CAA – H/Y
(Computer Aided Analysis)
Αποτελέσματα διαστασιολόγησης (οπλισμοί)
Σχέδια εφαρμογής
Έλεγχος όπλισης φορέα
Τεύχος σχεδίων
Ανάλυση
Έλεγχος επάρκειας υπολογιστικού μοντέλου και φορέα
Πρόγραμμα H/Y
Διαστασιολόγηση
Στατικό πακέτο
Πρόγραμμα CAD – H/Y
(Computer Aided Design)
Τεύχος υπολογισμών

## Slide 4
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Πλάκες
Φέρων οργανισμός της κατασκευής
Δοκοί
Υποστυλώματα
Τοιχώματα
Στοιχεία θεμελίωσης
Δομικά στοιχεία:

## Slide 5
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Η μεταφορά των φορτίων στο έδαφος γίνεται σε μικρό βαθμό από
μεμονωμένα δομικά στοιχεία
Φέρων οργανισμός της κατασκευής
Παραλαβή φορτίων:
Η παραλαβή γίνεται κυρίως από σύνολα δομικών στοιχείων που
συνεργάζονται μεταξύ τους
Τα σύνολα αυτά δομικών στοιχείων ονομάζονται υποφορείς του φέροντος
οργανισμού
Οι υποφορείς φροντίζουν για την ασφαλή μεταφορά κατακόρυφων και
οριζόντιων φορτίων στο έδαφος

## Slide 6
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αμιγή πλαίσια με ή χωρίς τοιχοπληρώσεις
Φέρων οργανισμός της κατασκευής
Υποφορείς:
Δίχως τοιχοπληρώσεις
Με τοιχοπληρώσεις

## Slide 7
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Επίπεδα τοιχώματα καμπτικού ή διατμητικού τύπου
Φέρων οργανισμός της κατασκευής
Υποφορείς:

## Slide 8
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μικτά πλαίσια
Φέρων οργανισμός της κατασκευής
Υποφορείς:
Σύζευξη αμιγών πλαισίων με τοιχώματα
Σύζευξη τοιχωμάτων μεταξύ τους

## Slide 9
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Σύνθετα τοιχώματα - πυρήνες
Φέρων οργανισμός της κατασκευής
Υποφορείς:

## Slide 10
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Φέρων οργανισμός της κατασκευής
Εύκαμπτα και δύσκαμπτα συστήματα
Αμιγώς πλαισιακά συστήματα
Μικτά συστήματα
(Μεγάλη τιμή ιδιοπεριόδου Τ)
(Μικρή τιμή ιδιοπεριόδου Τ)

## Slide 11
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Σεισμός
Διάδοση σεισμικής ενέργειας με τη μορφή σεισμικών κυμάτων από την πηγή (ρήγμα) έως την επιφάνεια του εδάφους και την υπό μελέτη κατασκευή

## Slide 12
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Επιταχυνσιογράφημα σεισμού
Ένας σεισμός επηρεάζει διαφορετικά την κάθε κατασκευή φορτίζοντάς την με διαφορετικό επίπεδο φορτίου και προκαλώντας διαφορετική απόκριση

## Slide 13
Φάσμα απόκρισης σεισμού
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T=0
PGA (max επιτάχυνση)
Acc (m/sec²)
περίοδος T (sec)
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a1
a2
a3
a4
a5
a6
Πιο εύκαμπτοι φορείς
(μεγαλύτερη τιμή T)
PGA
soil
1) Επιταχυνσιογράφημα σεισμού
2) Μέτρηση τη απόκρισης για κάθε ιδιοπερίοδο Τ φορέα
3) Δημιουργία φάσματος από τη μέγιστη τιμή απόκρισης κάθε φορέα
Φορείς
5% απόσβεση

## Slide 14
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μεγάλη τιμή ιδιοπεριόδου  μειωμένα σεισμικά φορτία
FE
m
FE=m∙ü
Τ1
ü1
Τ2
ü2

## Slide 15
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μεγάλη τιμή ιδιοπεριόδου  μειωμένα σεισμικά φορτία
FE
m
FE=m∙ü

## Slide 16
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Συντονισμός:
Σύμπτωση της δεσπόζουσας περιόδου του σεισμού με την ιδιοπερίοδο της κατασκευής
Τ
ü
ü
Σεισμός 1: δυσμενής για κτίρια μικρής ιδιοπεριόδου (δύσκαμπτα, χαμηλά, με τοιχώματα)
Σεισμός 1
Σεισμός 2
Σεισμός 1
Σεισμός 2

## Slide 17
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Συντονισμός:
Σύμπτωση της δεσπόζουσας περιόδου του σεισμού με την ιδιοπερίοδο της κατασκευής
Τ
ü
ü
Σεισμός 1: δυσμενής για κτίρια μικρής ιδιοπεριόδου (δύσκαμπτα, χαμηλά, με τοιχώματα)
Σεισμός 2: δυσμενής για κτίρια μεγάλης ιδιοπεριόδου (εύκαμπτα, ψηλά, δίχως πολλά τοιχώματα)
Σεισμός 1
Σεισμός 2
Σεισμός 1
Σεισμός 2

## Slide 18
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Εύκαμπτα συστήματα  μεγάλες μετακινήσεις
 πιθανότητα βλαβών σε μη φέροντα στοιχεία
 απαίτηση επεμβάσεων και σε μικρούς σεισμούς
Φέρων οργανισμός της κατασκευής
Χαρακτηριστικά αμιγώς πλαισιακών συστημάτων:
Εύκαμπτα συστήματα  μεγάλη τιμή ιδιοπεριόδου
 μειωμένα σεισμικά φορτία
Πλεονεκτούν σε στιφρά εδάφη (μικρή Τ) λόγω αποφυγής συντονισμού
Μεγάλη δυνατότητα ανελαστικής συμπεριφοράς (πλαστιμότητα)
Αξιόπιστη υπολογιστική προσομοίωση

## Slide 19
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Δύσκαμπτα συστήματα  μικρές μετακινήσεις
 περιορισμός βλαβών σε μη φέροντα στοιχεία
 λειτουργικότητα μετά από μικρούς σεισμούς
Φέρων οργανισμός της κατασκευής
Χαρακτηριστικά μικτών πλαισιακών συστημάτων:
Δύσκαμπτα συστήματα  μικρή τιμή ιδιοπεριόδου
 αυξημένα σεισμικά φορτία
Πλεονεκτούν σε μαλακά εδάφη (μεγάλη Τ) λόγω αποφυγής συντονισμού
Σημαντική δυνατότητα ανελαστικής συμπεριφοράς (πλαστιμότητα)
Απαιτητική υπολογιστική προσομοίωση
Αποφυγή ικανοτικού ελέγχου (επάρκεια τοιχωμάτων)

## Slide 20
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Φέρων οργανισμός της κατασκευής
Τύποι παραμόρφωσης δομικών συστημάτων

## Slide 21
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Α) Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη
Β) Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Η μορφολογία του κτιρίου επηρεάζει τον τρόπο απόκρισης της κατασκευής
τόσο σε στατικά αλλά κυρίως σε σεισμικά (οριζόντια) φορτία
Κτίρια με καλή μορφολογία σε κάτοψη και καθ’ ύψος έχουν προβλέψιμη
σεισμική συμπεριφορά
Τα παραπάνω κτίρια χαρακτηρίζονται από τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς ως κανονικά κτίρια (EC8 §4.2.3, ΕΑΚ 2000 §3.5.1)

## Slide 22
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη
Σχήμα κάτοψης κτιρίου (EC8 §4.2.3.2, ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4]α)
Τα πατώματα λειτουργούν ως απαραμόρφωτα διαφράγματα στο επίπεδο
τους
Ελαχιστοποίηση των αβεβαιοτήτων στην κατανομή των οριζόντιων φορτίων

## Slide 23
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη
Εξασφαλισμένη διαφραγματική λειτουργία
Σχήμα κάτοψης κτιρίου (EC8 §4.2.3.2, ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4]α)

## Slide 24
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη
Αμφίβολη διαφραγματική λειτουργία
Σχήμα κάτοψης κτιρίου (EC8 §4.2.3.2, ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4]α)

## Slide 25
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη
Αμφίβολη διαφραγματική λειτουργία
Σχήμα κάτοψης κτιρίου (EC8 §4.2.3.2, ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4]α)

## Slide 26
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη
Αμφίβολη διαφραγματική λειτουργία
Κάτοψη αρχικού φορέα
Προτεινόμενη βελτίωση
Εναλλακτική προσέγγιση
Σχήμα κάτοψης κτιρίου (EC8 §4.2.3.2, ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4]α)

## Slide 27
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη
Αμφίβολη διαφραγματική λειτουργία
Κάτοψη αρχικού φορέα
Προτεινόμενη βελτίωση
Εναλλακτική προσέγγιση
Σχήμα κάτοψης κτιρίου (EC8 §4.2.3.2, ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4]α)

## Slide 28
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη
Αμφίβολη διαφραγματική λειτουργία
Κάτοψη αρχικού φορέα
Προτεινόμενη βελτίωση
Εναλλακτική προσέγγιση
Σχήμα κάτοψης κτιρίου (EC8 §4.2.3.2, ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4]α)

## Slide 29
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη
Αμφίβολη διαφραγματική λειτουργία
Κάτοψη αρχικού φορέα
Προτεινόμενη βελτίωση
Εναλλακτική προσέγγιση
Σχήμα κάτοψης κτιρίου (EC8 §4.2.3.2, ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4]α)

## Slide 30
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας
Αποφυγή στρεπτικών επιπονήσεων
Το κέντρο ελαστικής στροφής (κέντρο δυσκαμψίας) πρέπει να είναι κοντά
στο κέντρο βάρους της κάτοψης
Το κέντρο βάρους της κάτοψη ταυτίζεται με το γεωμετρικό της κέντρο όταν η
κατανομή της μάζας σε κάτοψη είναι ομοιόμορφη

## Slide 31
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας
Μικρή απόσταση κέντρου βάρους με κέντρο ελαστικής στροφής
Αποφυγή ασταθών διατάξεων τοποθέτησης τοιχωμάτων
Γενικός κανόνας: τοποθέτηση τοιχωμάτων στην περίμετρο
Επάρκεια τοιχωμάτων και στις δυο διευθύνσεις
- Αύξηση δυνατότητας παραλαβής φορτίων
- Αύξηση προσφερόμενης δυστρεψίας
Προσοχή στους καταναγκασμούς (θερμοκρασιακές μεταβολές) από
τοιχώματα τύπου Γ ή Π

## Slide 32
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας

## Slide 33
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας

## Slide 34
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
(α)-(β)-(γ) κατάλληλες κατόψεις
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας
(δ)-(ε)-(ζ) σεισμικώς ανεπαρκείς ακατάλληλες κατόψεις
(η)-(θ)-(ι) δύστρεπτες σεισμικά επαρκείς κατόψεις αλλά με ενδεχόμενο καταναγκασμών
ΕΑΚ 2000 (§Σ4.1.7.1α)

## Slide 35
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας
Βελτίωση της κάτοψης (γ)
Ποια κάτοψη είναι δυσμενέστερη ?
Κ
Μ
Κ΄
Μ
Μ
Κ
Κ
L1
L2> L1

## Slide 36
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας
Παράδειγμα επιρροής θέσης τοιχωμάτων (Χριστοπούλου, 2005)
Π1
Π2
Π3
Π4
Ποια θέση τοιχωμάτων φαίνεται ευμενέστερη ??
m
m
m
m

## Slide 37
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας
Παράδειγμα επιρροής θέσης τοιχωμάτων (Χριστοπούλου, 2005)
Ροπή κάμψης υποστυλώματος
Γιατί να προτιμηθεί το
Π1 από το Π4 ??

## Slide 38
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας
Παράδειγμα επιρροής θέσης τοιχωμάτων (Χριστοπούλου, 2005)
Εφαρμογή πλήρους δυναμικής φασματικής ανάλυσης (EC8 - ΕΑΚ 2000)
Μετακίνηση της μάζας σε 4 θέσεις (τυχηματική εκκεντρότητα)
Για πιο λόγο επιβάλλεται η μετακίνηση της μάζας από το γεωμετρικό κέντρο της κάτοψης ??

## Slide 39
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας
Παράδειγμα επιρροής θέσης τοιχωμάτων (Χριστοπούλου, 2005)
Υπάρχουν στρεπτικές επιπονήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη
Πραγματική κατανομή της μάζας την ώρα του σεισμού
Διαφορική εισαγωγή της κίνησης του εδάφους στην κατασκευή κατά τη διάρκεια του σεισμού

## Slide 40
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου σε κάτοψη – Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας
Παράδειγμα επιρροής θέσης τοιχωμάτων (Χριστοπούλου, 2005)
Εφαρμογή πλήρους δυναμικής φασματικής ανάλυσης (EC8 - ΕΑΚ 2000)
Προσομοίωμα Π1
Προσομοίωμα Π4
Αυξημένη ένταση κατά 30%

## Slide 41
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Σχήμα κτιρίου καθ’ ύψος
Κανονικό ορθογωνικό σχήμα διασφαλίζει την ομαλή ροή των σεισμικών
φορτίων από την ανωδομή στο έδαφος
Σε περίπτωση απόκλισης η μετάβαση να γίνεται από μεγαλύτερο όγκο
στους χαμηλούς ορόφους προς μικρότερο στους ψηλούς ορόφους
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία

## Slide 42
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Σχήμα κτιρίου καθ’ ύψος
Κανονικό ορθογωνικό σχήμα διασφαλίζει την ομαλή ροή των σεισμικών
φορτίων από την ανωδομή στο έδαφος
Σε περίπτωση απόκλισης η μετάβαση να γίνεται από μεγαλύτερο όγκο
στους χαμηλούς ορόφους προς μικρότερο στους ψηλούς ορόφους
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία

## Slide 43
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Σχήμα κτιρίου καθ’ ύψος
Κανονικό ορθογωνικό σχήμα διασφαλίζει την ομαλή ροή των σεισμικών
φορτίων από την ανωδομή στο έδαφος
Σε περίπτωση απόκλισης η μετάβαση να γίνεται από μεγαλύτερο όγκο
στους χαμηλούς ορόφους προς μικρότερο στους ψηλούς ορόφους
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία

## Slide 44
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Σχήμα κτιρίου καθ’ ύψος (EC8 §4.2.3.3(5))

## Slide 45
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας κτιρίου καθ’ ύψος (EC8 §4.2.3.3)
Τα συστήματα ανάληψης οριζοντίων φορτίων (πυρήνες, φέροντα τοιχώματα
ή πλαίσια) πρέπει να είναι συνεχή χωρίς διακοπή από τα θεμέλια έως την
κορυφή του κτιρίου ή την κορυφή των επιμέρους τμημάτων του κτιρίου στην
περίπτωση εσοχών καθ’ ύψος.
Η μεταφορική δυσκαμψία και η μάζα των επιμέρους ορόφων θα πρέπει να
παραμένουν σταθερές ή να μειώνονται βαθμιαία, χωρίς απότομες αλλαγές,
από τη βάση προς την κορυφή ενός κτιρίου.

## Slide 46
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας κτιρίου καθ’ ύψος (ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4])
Η αύξηση της μάζας και της δυσκαμψίας καθ’ ύψος δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 35% της μάζας και δυσκαμψίας του προηγούμενου ορόφου
Η μείωση της μάζας ή της δυσκαμψίας καθ’ ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50% της μάζας και δυσκαμψίας του προηγούμενου ορόφου
Τελικά πρέπει:
Τελικά πρέπει:

## Slide 47
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Η αύξηση της μάζας και της δυσκαμψίας καθ’ ύψος δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 35% της μάζας και δυσκαμψίας του προηγούμενου ορόφου
Η μείωση της μάζας ή της δυσκαμψίας καθ’ ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50% της μάζας και δυσκαμψίας του προηγούμενου ορόφου
Απότομη μεταβολή μάζας ή δυσκαμψίας προκαλούν συγκεντρωση τάσεων
σε κάποια επίπεδα
Τυχόν ανοίγματα σε τοιχώματα πρέπει να είναι μικρά και ομοιόμορφα
τοποθετημένα
Κοντά υποστυλώματα και σχηματισμός μαλακού ορόφου πρέπει να
αποφεύγονται
Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας κτιρίου καθ’ ύψος (ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4])

## Slide 48
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία
Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας κτιρίου καθ’ ύψος (ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4])

## Slide 49
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία
Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας κτιρίου καθ’ ύψος (ΕΑΚ 2000 §3.5.1[4])

## Slide 50
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας κτιρίου καθ’ ύψος – Κανονικά κτίρια
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία

## Slide 51
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Κατανομή μάζας και δυσκαμψίας κτιρίου καθ’ ύψος – Κανονικά κτίρια
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία
Σεισμός Kobe M=7.2, Japan 17/01/1995

## Slide 52
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μαλακός όροφος
Η ύπαρξη ενός ορόφου με πολύ μειωμένη δυσκαμψία σε σχέση με τους
γειτονικούς του ορόφους
Συχνότερη η εμφάνιση μαλακού ορόφου στο ισόγειο κτιρίων (πυλωτή ή
καταστήματα) λόγω της απουσίας τοιχοποιίας πλήρωσης
Οι τοιχοποιίες πλήρωσης δεν αποτελούν δομικό στοιχείο του φέροντος οργανισμού, η παρουσία τους όμως αυξάνει de facto την δυσκαμψία των πλαισίων-υποφορέων
Σημαντικότερο το πρόβλημα όταν η έλλειψη τοιχοποιίας πλήρωσης
συνοδεύεται από φέροντα οργανισμό δίχως τοιχώματα (αμιγή πλαίσια)

## Slide 53
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μαλακός όροφος
Σημαντικότερο το πρόβλημα όταν η έλλειψη τοιχοποιίας πλήρωσης
συνοδεύεται από φέροντα οργανισμό δίχως τοιχώματα (αμιγή πλαίσια)
Αμιγή πλαίσια
Μικτά πλαίσια
Έστω Κορ=Κ
Έστω Κορ=2∙Κ
Έστω Κτοιχ=0.3∙Κ
Δυσκαμψία τοιχοποίας
Ισόγειο:
Μείωση δυσκαμψίας 30%
Ισόγειο:
Μείωση δυσκαμψίας 15%
Κ
Κ
0.7 Κ
2Κ
2Κ
1.7 Κ

## Slide 54
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μαλακός όροφος
Διάφορες περιπτώσεις μαλακού ορόφου

## Slide 55
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μαλακός όροφος
Διάφορες περιπτώσεις μαλακού ορόφου
Σε 495 κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος που καταγράφηκαν στην πόλη των Σερρών τα 72 έχουν μαλακό όροφο, δηλαδή ποσοστό 15% (Καραποστόλη, 2006)
Σε κτίρια Ο/Σ κατασκευασμένα μετά το 1990, το ποσοστό αυξάνει στο 35%

## Slide 56
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μαλακός όροφος
Σημαντική παραμόρφωση σε σχέση με τους γειτονικούς ορόφους
Μεγάλη καταπόνηση των υποστυλωμάτων και αστοχίες καμπτικού τύπου
Έλλειψη τοιχοπλήρωσης στους 4 κάτω ορόφους
Σημαντική αύξηση της τέμνουσας πυρήνα στο επίπεδο των μαλακών ορόφων

## Slide 57
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μαλακός όροφος
Μηχανισμός αστοχίας ορόφου και όχι ιεραρχημένη αστοχία δομικών μελών
Ικανοτικός σχεδιασμός: αστοχία δοκών και όχι στύλων
Μικρός αριθμός πλαστικών αρθρώσεων – μικρή απορρόφηση ενέργειας
Μεγάλος αριθμός πλαστικών αρθρώσεων – μεγάλη απορρόφηση σεισμικής ενέργειας
Μηχανισμός ορόφου
Αποφυγή μηχανισμού ορόφου

## Slide 58
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αστοχίες μαλακού ορόφου
Αστοχία καμπτικού τύπου στα άκρα του υποστυλώματος του μαλακού ορόφου

## Slide 59
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αστοχίες μαλακού ορόφου
Σεισμός Imperial Valley M=7.0, California 15/10/1979
Πηγή: NISEE

## Slide 60
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αστοχίες μαλακού ορόφου
Σεισμός Northridge M=6.7, California 17/01/1994
Πηγή: NISEE

## Slide 61
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αστοχίες μαλακού ορόφου
Σεισμός Kocaeli M=7.4, Turkey 17/08/1999
Απώλεια των δυο χαμηλότερων ορόφων !!
Πηγή: NISEE

## Slide 62
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αστοχίες μαλακού ορόφου
Σεισμός Kocaeli M=7.4, Turkey 17/08/1999
Απώλεια του 2ου ορόφου
Πηγή: NISEE

## Slide 63
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Σχηματισμός κοντών υποστυλωμάτων
Στάθμες ορόφων σε μικρή απόσταση
Τεχνητή μείωση ελεύθερου ύψους υποστυλώματος
- Λόγω γειτνίασης με τοιχοποιία
- Λόγω διάνοιξης ανοιγμάτων (παράθυρα, φεγγίτες)
ΕΚΩΣ 2000 §Σ.18.4.5
ΕΑΚ 2000 §Σ.4.1.7.1.α[4]γ
Κοντό υποστύλωμα όταν

## Slide 64
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Σχηματισμός κοντών υποστυλωμάτων
Αυξημένη τιμή τέμνουσας
Αλλαγή μηχανισμού αστοχίας στύλου (σε διάτμηση  ψαθυρή αστοχία)
Καμπτική αστοχία (πλάστιμη)
Διατμητική αστοχία (ψαθυρή)
Μικρή απορρόφηση ενέργειας
Σημαντική απορρόφηση ενέργειας
Αστοχία εκρηκτικού τύπου

## Slide 65
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Σχηματισμός κοντών υποστυλωμάτων
Συνήθως ο σχηματισμός των κοντών υποστυλωμάτων δεν προβλέπεται
κατά τη μελέτη
Πέρα συνεπώς από τη δυσμενή μορφή αστοχίας υπάρχει και έλλειψη
σημαντικού οπλισμού διάτμησης που θα μπορούσε να προβλεφθεί κατά το
σχεδιασμό
Σε 495 κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος που καταγράφηκαν στην πόλη των Σερρών τα 77 εμφανίζουν κοντά υποστυλώματα (ποσοστό 16%) ενώ στα μισά από αυτά η παρουσία τους ήταν εκτεταμένη (Καραποστόλη, 2006)

## Slide 66
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Σχηματισμός κοντών υποστυλωμάτων
??
??
??
??
Σε ποιες θέσεις έχουμε σχηματισμό κοντού υποστυλώματος ??

## Slide 67
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αστοχίες κοντών υποστυλωμάτων
Μη φέρον τοιχείο χαμηλού ύψους στα μπαλκόνια
Σεισμός Northridge M=6.7, California 17/01/1994
Πηγή: EERI

## Slide 68
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αστοχίες κοντών υποστυλωμάτων
Σεισμός Gualan M=7.5, Guatemala, 04/02/1976
Πηγή: NISEE
Διατμητική αστοχία κοντού υποστυλώματος που σχηματίστηκε λόγω γειτνίασης με μη φέρων τοιχείο

## Slide 69
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αστοχίες κοντών υποστυλωμάτων και όχι μόνο
Σεισμός Λευκάδας M=6.4, 13/08/2003
Sextos et al, 2005
Καμπτική αστοχία υποστυλωμάτων εισόδου (μαλακός όροφος)

## Slide 70
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αστοχίες κοντών υποστυλωμάτων και όχι μόνο
Σεισμός Λευκάδας M=6.4, 13/08/2003
Sextos et al, 2005
Διατμητική αστοχία εκρηκτικού τύπου κοντών υποστυλωμάτων στην πλαϊνή πλευρά του κτιρίου

## Slide 71
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αποκατάσταση βλαβών – βελτίωση σεισμικής συμπεριφοράς
Επεμβάσεις στην πρόσοψη για αποτροπή φαινομένου μαλακού ορόφου

## Slide 72
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αποκατάσταση βλαβών – βελτίωση σεισμικής συμπεριφοράς
Επεμβάσεις στην πλάγια όψη για αποτροπή κοντών υποστυλωμάτων

## Slide 73
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Παράδειγμα επιρροής μεταβολής καθ’ ύψος δυσκαμψίας (Αλεξόπουλος 2005)
Μελετήθηκε η μεταβολή της δυσκαμψίας λόγω έλλειψης τοιχοπλήρωσης

## Slide 74
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Παράδειγμα επιρροής μεταβολής της καθ’ ύψος δυσκαμψίας
Αποτελέσματα μετατοπίσεων κτιρίου
Η ύπαρξη τοιχοπλήρωσης προσφέρει σημαντική δυσκαμψία στο κτίριο
Το πλεονέκτημα από την ύπαρξη τοιχοποιίας εκμηδενίζεται όταν υπάρχει μαλακός όροφος
Σχετικές μετακινήσεις κορυφής κτιρίου
Σχετικές μετακινήσεις 1ου ορόφου

## Slide 75
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία κτιρίου καθ’ ύψος
Παράδειγμα επιρροής μεταβολής της καθ’ ύψος δυσκαμψίας
Ενδεικτικά σκαριφήματα παραμόρφωσης κτιρίου
Όμοια μετακίνηση ισογείου για γυμνό πλαίσιο και κτίριο με Pilotis
Στο γυμνό πλαίσιο όμως δίνεται δυνατότητα στροφής του κόμβου, άρα μειώνεται η καταπόνηση της κεφαλής του στύλου ισογείου
Στο σύστημα Pilotis η τοιχοπλήρωση των ορόφων αποτρέπει στροφή του κόμβου, επιβαρύνοντας την κάμψη της κεφαλής του στύλου ισογείου

## Slide 76
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία θεμελίωσης
Εξασφάλιση ενιαίας ταλάντωσης στη βάση του κτιρίου (μονολιθικότητα
θεμελίωσης)
Αποφυγή διαφορικών μετακινήσεων-καθιζήσεων στη θεμελίωση
Συμμετοχή στην παραλαβή των εντατικών φορτίων της ανωδομής για την
καλύτερη κατανομή των τάσεων στο έδαφος θεμελίωσης
Θετικά στοιχεία στη θεμελίωση
Ύπαρξη περιμετρικού τοιχώματος υπογείου  αύξηση δυσκαμψίας
θεμελίωσης  δύσκαμπτο κιβώτιο  ενιαία κίνηση βάσης
Ισχυρές συνδετήριες δοκοί ή πεδιλοδοκοί και κοιτοστρώσεις

## Slide 77
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία θεμελίωσης
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία

## Slide 78
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία θεμελίωσης
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία

## Slide 79
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία θεμελίωσης
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία

## Slide 80
Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων
Μορφολογία θεμελίωσης
Δυσμενής μορφολογία
Ευνοϊκή μορφολογία
(Διχογνωμία απόψεων αναφορικά με την απαίτηση για συνέχιση του σεισμικού αρμού και στη θεμελίωση)